| № | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост большой высоты и располагается над глубоким ущельем, лощиной или оврагом | 1) путепровод 2) виадук 3) эстакада |
| 2 | Сооружение для проведения дороги сквозь толщу горного массива, а в городской местности для устройства под землей автомобильных проездов или пешеходных переходов | 1) тоннель 2) галерея 3) путепровод |
| 3 | Проезжая часть идет вдоль низа пролетного строения | 1) мост с ездой понизу 2) мост с ездой поверху 3) мост с ездой посередине |
| 4 | Уровень высоких вод (УВВ) | 1) наивысший уровень воды в реке в месте мостового перехода 2) средний уровень воды в период между паводками 3) наивысший уровень в реке в судоходный период |
| 5 | Русло реки | 1) глубокие участки с малой скоростью течения 2) мелкие участки с большой скоростью течения 3) наиболее углубленная часть речной долины, по которой протекает речной поток |
| 6 | Струенаправляющие дамбы служат | 1) для плавного протекания в отверстие моста водного потока с пойм и русла 2) для замедления донного течения и отложения наносов 3) для препятствия течению воды вдоль берега или насыпи |
| 7 | Конструкция из металла, древесины или других материалов, повторяющая внешние очертания изготавливаемой бетонной или железобетонной конструкции и позволяющая удерживать укладываемую в нее бетонную смесь до ее твердения | 1) кружала 2) обделка 3) опалубка |
| 8 | Расстояние от низа пролетного строения до наивысшей точки на мостовом сооружении, измеренное в середине пролета или на опоре | 1) высота моста 2) строительная высота 3) габарит моста |
| 9 | Скальные грунты, которые могут служить основанием инженерных сооружений | 1) щебень, дресва 2) гравелистые пески 3) граниты, песчаники, известняки |
| 10 | Глубина заглубления фундаментов мелкого заложения | 1) не более 3 метров 2) не более 6 метров 3) не более 8 метров |
| 11 | Глубина заложения опускных колодцев | 1) 2-3 метра 2) 3-4 метра 3) 6-8 метров |
| 12 | Сечения клееных балок в конструкции деревянных автодорожных мостов | 1) прямоугольного 2) таврового 3) прямоугольного и двутаврового |
| 13 | Заостренное наклонное ребро верховой части русловой опоры моста или самостоятельная конструкция перед опорой из свай или ряжей, предназначенная для защиты опор от движущихся льдин путем их разлома | 1) лежень 2) укосина 3) ледорез |
| 14 | Аванпостные ледорезы устанавливают | 1) непосредственно за опорами моста 2) непосредственно перед опорами моста и выше по течению 3) выше по течению на расстоянии 30-50 м |
| 15 | Мост с пролетным строением из арок или сводов | 1) арочный 2) вантовый 3) висячий |
| 16 | Мост, пролетное строение которого состоит из балки жесткости и поддерживающих ее наклонных элементов - вант, закрепленных на пилонах и выполняющих функции упругих опор | 1) висячий 2) вантовый 3) балочный |
| 17 | Статическая схема моста | 1) балочный разрезная 2) консольно-балочная 3) балочная неразрезная |
| 18 | Вид поперечного сечения железобетонного пролетного строения | 1) П-образное сечение 2) коробчатое сечение. 3) тавровое сечение |
| 19 | Вид поперечного сечения железобетонного пролетного строения | 1) тавровое сечение 2) коробчатое сечение 3) прямоугольное сечение |
| 20 | При строительстве монолитных опор мостов ниже У.М.В. не используют сечение | 1) прямоугольное 2) овальное 3) ромбическое |
| 21 | Бетонная опора без внутренних полостей, размеры которой, как правило, больше (по конструктивным соображениям) расчетных | 1) массивная 2) анкерная 3) столбчатая |
| 22 | Опоры называются «быками» | 1) все опоры мостов 2) промежуточные опоры 3) береговые опоры |
| 23 | Подвижная опорная часть, передающая опорное давление через один или несколько валков, расположенных между верхней и нижней опорными плитами | 1) валковая 2) шаровая 3) катковая |
| 24 | Металлические балочно-разрезные пролетные строения со сплошной стенкой устраивают при длине пролета | 1) от 60 до 80 м 2) от 80 до 100 м 3) от 100 до 120 м |
| 25 | Мосты капитального типа рассчитываются на вид нормативной нагрузки | 1) А11 2) НК 80 3) A11 и НК 80 |
| 26 | Средние мосты | 1) с длиной от 25 м до 30 м 2) с длиной от 25 м до 50 м 3) с длиной от 25 м до 100 м |
| 27 | Несущий, наклонно расположенный растянутый элемент вантового моста, закрепленный одним или обоими концами в балке жесткости и передающий усилие на пилон | 1) ванты 2) растяжка 3) продольные связи |
| 28 | Балка пролетного строения, один или оба конца которой оперты на консоль в мостах консольно-подвесной системы | 1) балка главная 2) балка подвесная 3) балка продольная |
| 29 | Элемент сопряжения моста с насыпью подхода в виде железобетонной плиты, опирающейся одним концом на шкафную стенку устоя, а другим - на лежень в насыпи подхода | 1) ортотропная плита 2) подферменная плита 3) переходная плита |
| 30 | Группа свай, забитых в грунт | 1) куст свай 2) полигон свай 3) блок свай |