| № | Наименование вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возводится вместо насыпи для пропуска дороги на большой длине | 1) подпорная стенка 2) эстакада 3) виадук |
| 2 | Искусственное сооружение для защиты снежных лавин и камнепадов | 1) подпорные стенки 2) балконы 3) галереи |
| 3 | Проезжая часть расположена поверху пролетных строений | 1) мост с ездой понизу 2) мост с ездой поверху 3) мост с ездой посередине |
| 4 | Уровень меженных вод (УМВ) | 1) расчетный судоходный уровень 2) средний уровень воды в период между паводками или уровнем межени 3) наименьший уровень воды в период между паводками |
| 5 | Пойма реки | 1) глубокие участки с малой скоростью течения 2) мелкие участки с большой скоростью течения 3) затопленные участки речной долины при паводках вызванных таянием снега или ливнями |
| 6 | Вспомогательная направляющая конструкция в виде консоли, присоединяемая к передней части надвигаемого пролётного строения при возведении моста | 1) траверса 2) аванбек 3) кружала |
| 7 | Вертикальная нагрузка | 1) тормозная и центробежная 2) подвижная, или временная и постоянная 3) ветровая и давление льда |
| 8 | Крупнообломочные грунты, которые могут служить основанием инженерных сооружений | 1) гипс, известняк 2) гравелистые пески 3) щебень, дресва, галька, гравий |
| 9 | Фундаменты глубокого заложения | 1) массивные 2) свайные 3) ленточные |
| 10 | Деревянные мосты против загнивания обрабатывают | 1) антисептиками 2) антипиренами 3) отвердителями |
| 11 | Пролетное строение, состоящее из одной или нескольких объединенных в поперечном направлении балок коробчатого сечения с поперечными консолями или без них | 1) коробчатое 2) ребристое 3) плитное |
| 12 | Опора простейшего типа в виде горизонтального бруса, уложенного в теле насыпи или на грунтовое основание, предназначенного для опирания переходных плит или пролетного строения | 1) лежень 2) поперечная балка 3) насадка |
| 13 | Предмостовые ледорезы устанавливают | 1) непосредственно перед опорами моста 2) непосредственно за опорами моста 3) выше по течению реки |
| 14 | Мост, у которого пролетное строение выполнено в виде балок со сплошными стенками, ферм | 1) вантовый 2) балочный 3) рамный |
| 15 | Устройство в виде бороздки на нижней горизонтальной поверхности края тротуарного блока, предотвращающего попадание воды, стекающей по вертикальной грани, на фасадные поверхности пролетного строения | 1) слезник 2) слив 3) шов деформационный |
| 16 | Статическая схема моста | 1) консольно-балочная 2) балочно-неразрезная 3) рамно-консольная |
| 17 | Статическая схема моста | 1) балочно-разрезная 2) балочно-неразрезная 3) неразрезная рамная |
| 18 | Вид поперечного сечения железобетонных пролетных строений мостов | 1) П-образное сечение 2) коробчатое сечение 3) тавровое сечение |
| 19 | Опоры мостов | 1) воспринимают нагрузку пролетного строения 2) пропускают паводковые воды 3) передают нагрузку от подвижного состава автомобилей, пешеходов и веса пролетного строения на фундамент |
| 20 | «Устоем» называется | 1) промежуточная опора 2) береговая опора 3) одиночная опора |
| 21 | Опора, часть которой выше обреза фундамента выполнена из стоек, объединенных поверху насадкой | 1) столбчатая 2) стоечная 3) телескопическая |
| 22 | Подвижная опорная часть, передающая опорное давление через один или несколько катков | 1) валковая 2) шаровая 3) катковая |
| 23 | Постоянные нагрузки при расчете балок моста | 1) собственный вес балок 2) подвижной состав 3) ветровая |
| 24 | Нормативная нагрузка для расчета деревянных мостов на дорогах V категории | 1) А-8 и НГ-60 2) А-11 и НГ-60 3) А-11 и НГ-80 |
| 25 | Большие мосты | 1) с длиной до 50 м 2) с длиной до 100 м 3) с длиной более 100 м |
| 26 | Конструкция многослойной одежды ездового полотна | 1) выравнивающий слой, гидроизоляция, асфальтобетонное покрытие 2) выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой, асфальтобетонное покрытие 3) гидроизоляция, защитный слой, асфальтобетонное покрытие |
| 27 | Основной несущий элемент пролетного строения балочного моста | 1) балка главная 2) балка жесткости 3) подферменник |
| 28 | Гидроизоляция из приклеенных рулонных материалов мастиками или оплавлением горелками мастичного поверхностного слоя, имеющегося на материала | 1) оклеечная 2) обмазочная 3) полимерная |
| 29 | Элемент конструкции деформационного шва, обеспечивающий его герметичность и не препятствующий продольным перемещениям пролетного строения за счет собственной деформации | 1) узкий стальной лист 2) компенсатор 3) водоотводной лоток |
| 30 | Плавсредство для доставки элементов на место водным путем и их монтажа с воды | 1) пантон 2) плашкоут 3) катер |